# Mechanika
Otwory pod montaż w klockach Lego / Lego Technic
niski profil, na górze też płytka lego

# Hardware
ATmega2560?
Standardowe headery na shield Arduino Uno
Zamiast headerów Arduino Mega wyprowadzone do tyłu potrójne złącza goldpin. Rozstaw jak w serwie, możliwe podłączanie serw, czujników analogowych/cyfrowych
Bluetooth z możliwością programowania
Może kompatybilność z lego NXT?
MicroSD?
Kompatybilność z zasilaniem z NiCD 4,8V, jak w odbiornikach modelarskich
LCD? - http://abc-rc.pl/CO-16-LED	http://dx.com/p/crius-co-16-oled-display-module-for-telemetry-debug-multiwii-fc-flight-control-board-blue-180386
Przetwornica step-down na 5V na kilka A?

# Zalety ponad standard
Bluetooth
Maksymalna łatwość mechanicznego montazu Lego
Gotowe złacza na serwa/czujniki

# Reklama
Hack a Day
Strony Adult Fan of Lego
EEVblog mailbag
sklepy dla robotyków

# Moduły
Mechanicznie kompatybilne z Lego
Czujniki
Serwa – do przemyślenia mechanicznie

# Płytka
Wymiary 80x80mm; ~100mm frezowania; ~200 otworów; dwustronna
wycena: 5szt.
- Prototypy 261zł brutto. Oczekiwanie 14 dni. 324Zł – 7 dni.
- Merkar 214zł brutto. Oczekiwanie 21dni. 315Zł – 10dni
- Seedstudio $26,15-> 86zł. Oczekiwanie do 30dni. Kurier - $35, nie opłaca się